## Slide 1
第二节
液体的压强
第九章 压强
优翼理综学科号
第1课时 液体压强的特点与计算

## Slide 2
为什么潜入不同深度的水中，要求的装备不同呢？
观察与思考

## Slide 3
会用 p=ρgh 进行简单的计算。（重点）
02
理解液体内部压强的特点；（难点）
01
学习目标

## Slide 4
液体由于具有流动性，因而对容器的侧壁有压强。
实验1
液体压强产生的原因
给下面的管内加入液体，侧面的薄膜会有什么现象?
侧面的薄膜凸出

## Slide 5
液体受重力，对支撑它的容器底部有压强。
实验2
给下面的管内加入液体，底面的薄膜会有什么现象?
底面的薄膜凸出

## Slide 6
液体内部存在压强的原因
液体受到重力的作用，并且具有流动性，所以液体内向各个方向都有压强。
小结

## Slide 7
橡皮管
如果液体内部存在压强，放在液体里的薄膜就会变形，U形管的两侧液面就会产生高度差。
液体压强测量仪器：微小压强计
探头
U形管
液体压强的特点
金属盒
橡皮膜

## Slide 8
保持探头在水中的深度不变，改变探头的方向，看液体内部同一深度各个方向压强的关系。
同种液体内部同一深度，向各个方向的压强都相等。
实验1

## Slide 9
同种液体内部压强，深度越深，压强越大。
h： 研究点到自由液面的竖直距离。
增大探头在水中的深度，看看液体内部的压强与深度有什么关系。
实验2

## Slide 10
深度相同时，液体密度越大，液体内部压强越大。
换用不同液体，看看在深度相同时，液体内部的压强是否与液体的密度有关。
实验2

## Slide 11
演示：探究影响液体压强的因素
结论：
1.同种液体内部同一深度，向各个方向的压强都相等。
2.同种液体内部压强，深度越深，压强越大。
3.深度相同时，液体密度越大，液体内部压强越大。

## Slide 12
1、液体内部存在压强。
2、在液体内部的同一深度处，向各个方向的压强都相等。
3、同种液体中，深度越深，压强越大。
4、液体内部压强的大小还跟液体的密度有关，
在深度相同时，液体的密度越大，压强越大。
小结

## Slide 13
例
装满水的容器侧壁上开有三个孔，水从小孔中流出，图中描绘正确的是（ ）
B
C
D
A
B

## Slide 14
练一练
如图所示，容器中间的隔板将容器分成左右两部分，隔板下部有一圆孔用橡皮膜封闭，若在容器的左侧装酒精，在容器的右侧装有等高度的水，则橡皮膜（ ）
A．向右侧凸起 B．向左侧凸起
C．保持相平，没有凸起 D．无法判断向哪侧凸起
B
橡皮膜
隔板
酒精
水

## Slide 15
S 平面上方的液柱对平面的压力
平面受到的压强
因此，液面下深度为h 处液体的压强为
液体压强的大小
由公式可以看出，液体压强大小只与ρ与h 有关，与其它因素无关
S
ρ
h
S
h
F=G=mg=ρVg=ρShg
p= =ρgh
F
S
p=ρgh

## Slide 16
帕斯卡裂桶实验
帕斯卡在1648年表演了一个著名的实验：他用一个密闭的装满水的桶，在桶盖上插入一根细长的管子，从楼房的阳台上向细管子里灌水。结果只用了几杯水，就把桶压裂了，桶里的水就从裂缝中流了出来。
原来由于细管子的容积较小，几杯水灌进去，其深度h是很大了，能对水桶产生很大的压强。这个很大的压强就在各个方向产生很大的压力，把桶压裂了。

## Slide 17
有人说，“设想你在7 km深的蛟龙号潜水器中把一只脚伸到外面的水里，海水对你脚背压力的大小相当于1 500个人所受的重力！”海水压力真有这么大吗？请通过估算加以说明。
则7 km深处海水的压强为：
因为是估算，海水密度取ρ=1×103kg/m3 ，g 取10 N/kg，脚背的面积近似取S=130cm2=1.3×10-2m2。
解：
例
p=ρgh
=1×103kg/m3 ×10 N/kg×7×103m
=7×107Pa

## Slide 18
脚背受的压力
一个成年人的质量约为60 kg，所受重力
假设脚背所受压力的大小相当于n个成年人所受重力
利用公式 p=ρgh 计算的时候，密度单位必须用kg/m3，深度的单位要用m。
F=pS=7×107Pa×1.3×10-2m2=9.1×105N
G=mg=60kg×10N/kg=6×102N
n= ≈1500
9.1×105N
6×102N

## Slide 19
练一练
如图所示，容器内装有水，A点深度为 cm，A点受到的压强是 Pa，水对容器底的压强是 Pa。
60
6000
7000
70cm
10cm
30cm
· A

## Slide 20
液体的压强
液体朝各个方向都有压强
在同一深度，液体向各个方向的压强都相等
深度越深，压强越大
液体内部压强跟液体的密度有关
液体压强大小的计算公式
p=ρgh
课堂小结
液体压强的特点

## Slide 21
随堂训练
1．关于液体的压强，下列说法中正确的是（ ）
A．液体对容器侧壁有压强，这一特点跟液体的流动性有关
B．液体的压强大小跟液体的质量大小有关
C．液体对容器底的压强大小跟容器底面积大小有关
D．液体的压强大小跟液体的体积大小有关
A

## Slide 22
2．如图所示，A、B两支完全相同的试管，装有质量相等的不同液体则：pA pB。（选填“＞”“＜”或“＝”）
＞

## Slide 23
3．2020年6月8日，由中国科学院沈阳自动化
研究所主持研制的“海斗一号”全海深自主遥
控潜水器，搭乘“探索一号”科考船载誉归来，
如图所示。“海斗一号”在科考任务中最大下潜深度10907米，刷新了我国潜水器最大下潜深度纪录。“海斗一号”在下潜到104m时所受到海水的压强为 Pa，此时潜水器外壳1cm2的面积上受到海水的压力为 N（ρ海水＝1×103kg/m3，g＝10N/kg）。
1×108
1×104

## Slide 24
更多精彩，请访问：www.youyi100.com
初中《学练优》系列
初中《新领程》系列
初中《时习之》系列
初中《优干线》系列
点击进入

## Slide 25
声 明
本文件著作权为创作公司所有，仅限于教师教学及其他非商业性和非盈利性用途。如发现盗用、转卖、网络传播等侵权行为，本公司将依法追究其相应法律责任。
部分素材选自网络，如有争议，请联系删改。