## Slide 1
杠 杆
第十二章 简单机械
优翼理综学科号
第一节
第1课时 杠杆及其平衡条件

## Slide 2
使用这些工具时，都是为了省力吗？
树枝剪
船浆
观察与思考

## Slide 3
通过实验，探究杠杆的平衡条件及应用。（重点）
02
认识杠杆，能分清杠杆的五要素。（重点）
01
学习目标

## Slide 4
在力的作用下，能绕固定点转动的硬棒，叫做杠杆。
杠杆的概念

## Slide 5
钢丝钳
杆秤
瓶盖起子

## Slide 6
道钉撬
火钳
独轮车

## Slide 7
演示：杠杆

## Slide 8
杠杆是最简单的机械之一
动力
阻力
支点
动力
阻力
支点
杠杆五要素

## Slide 9
O(支点)
F1(动力)
F2(阻力)
l2(阻力臂)
l1(动力臂)
杠杆绕着转动的固定点
支点到动力作用线
的垂直距离
支点到阻力作用线
的垂直距离
使杠杆转动的力
阻碍杠杆转动的力
动力作用线
阻力作用线

## Slide 10
l2
l1
B
F2
O
F1
A
作力臂的方法：
1.找出支点的位置
3.从支点作动力、阻力作用线的垂线
2.确定动力、阻力作用线
4.标垂足，定力臂
F2
B
O
A
F1
画杠杆力臂

## Slide 11
画出图中杠杆各力的力臂。
F1
F2
l1
l2
F1
F2
l1
O
l2
O
例

## Slide 12
1.如图所示，用瓶起子开启瓶盖时可以抽象为一个杠杆，如果不计自重，在图中，能正确表示瓶起子工作示意图的是（ ）
A
B
C
D
B
练一练

## Slide 13
2.画出动力臂和阻力臂。

## Slide 14
支 点(O )：杠杆绕着转动的点。
动 力(F1)：促使杠杆转动的力。
阻 力(F2)：阻碍杠杆转动的力。
动力臂(l1)：从支点到动力作用线的垂直距离。
阻力臂(l2)：从支点到阻力作用线的垂直距离。
(力的作用线：过力的作用点，沿力的方向的直线)
F1
F2
l1
o
l2
小结

## Slide 15
【提出问题】
杠杆平衡时，动力、动力臂、阻力、阻力臂之间存在着怎样的关系？
【猜想假设】
假设一：
假设二：
F1 · l1=F2 · l2
杠杆平衡条件
杠杆平衡：杠杆在动力和阻力作用下静止时，我们就说杠杆平衡。
F1
=
l1
F2
l2

## Slide 16
【实验器材】
实验注意事项：
1.在实验前要通过调节杠杆两端的平衡螺母，使杠杆水平平衡。
2.挂钩码后，不能再动平衡螺母。
3.读数时，杠杆仍要求是处于水平平衡状态，以便直接读出力臂的长度。

## Slide 17
【实验步骤】
调节平衡螺母，使杠杆在水平位置平衡。保证力臂沿杠杆，便于测量；消除杠杆自重对实验结果的影响。
杠杆两端挂上不同数量的钩码，移动钩码的位置，使杠杆水平平衡。将动力F1、阻力F2、动力臂l1、阻力臂l2记录在表格中。

## Slide 18
改变阻力和阻力臂的大小，相应调节动力和动力臂的大小，再做几次实验。
在杠杆的一侧挂上钩码作为阻力，通过在其他位置上用弹簧测力计拉住杠杆的办法使杠杆平衡。将动力F1、阻力F2、动力臂l1、阻力臂l2记录在表格中。

## Slide 19
次数 | 动力F1 /N | 阻力F2 /N | 动力臂l1/m | 阻力臂l2 /m
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
6 |  |  |  | 
【记录和分析数据】
1.0
0.05
0.5
0.10
1.5
1.5
1.0
1.5
0.05
0.5
0.15
0.10
1.0
0.15
0.15
1.0
0.15
0.05
0.5
0.15

## Slide 20
演示：杠杆平衡的条件
杠杆平衡时，动力×动力臂=阻力×阻力臂。
结论：
F1 · l1=F2 · l2

## Slide 21
一位物理老师利用杠杆定理，仅用小小的弹簧测力计就测出了一头大象的质量（如右图）。测量是利用了一根长度为10m的槽钢作为杠杆。吊钩固定点O为支点。弹簧测力计示数F1为200N。测得动力臂l1为9m，阻力臂l2为6cm。若不计槽钢和铁笼的质量，请你估算大象的质量。(g取10N/kg)
例

## Slide 22
由F1l1＝F2l2 得：
解：
F2
=
F1 l1
l2
=
200N×9m
0.06m
=3×104N
m
=
F2
g
=
10N/kg
3×104N
=3×103kg = 3 t

## Slide 23
如图所示，杠杆处于水平位置平衡。若将两边所挂的钩码各减去一个，杠杆将（ ）
A．仍继续保持水平平衡
B．右端上升，左端下降
C．右端下降，左端上升
D．无法确定杠杆的运动状态
C
练一练

## Slide 24
杠杆及其平衡条件
杠杆
在力的作用下，能绕固定点转动的硬棒，叫做杠杆
支 点(O)
动 力(F1)
阻 力(F2)
动力臂(l1)
阻力臂(l2)
杠杆的五要素
杠杆的平衡条件
F1l1=F2l2
课堂小结

## Slide 25
随堂训练
1．如图所示，我们在拖动行李箱时，一般先拉出行李箱上方的拉杆，从杠杆的角度分析，这样做的目的是为了（ ）
A．增大动力臂
B．减小阻力臂
C．增大动力
D．减小阻力
A

## Slide 26
2．如图所示，轻杆AB可以绕O点转动，在A点用细线悬挂一重物，在B点施加一竖直向下的动力，使杠杆在水平位置保持平衡。现将动力的方向改为沿虚线方向，若仍使杠杆在水平位置保持平衡，则（ ）
A．动力臂增大，动力增大
B．动力臂增大，动力减小
C．动力臂减小，动力减小
D．动力臂减小，动力增大
D

## Slide 27
3.活塞式抽水机是农村经常使用的取水设备，图中AOB部分工作时可以看做杠杆，请你画出F1的力臂。
l1

## Slide 28
4．在一些建设施工工地上，可以看见各种大型的起重机。如图所示是一种起重机的简易图，为了保证起重机在起重时不会翻倒，起重机右边配有一个重物M。现测得重物M的质量为4t，AB为10m，BC为4m，CD为1m。（g取10N/kg）
问：该起重机可起吊的最大物重为多少？（起重机本身的重不计）

## Slide 29
解：由图可知B为支点，右侧的重物重力为：GM＝mg，
力臂为：BD＝4m+1m＝5m；
设吊起的物体重力为：G。
对应的力臂为：BA＝10m。
由杠杆平衡条件F1l1＝F2l2得：GM×BD＝G×BA，mg×BD＝G×BA；
则该起重机可起吊的最大物重为：
G＝
＝2×104N。
＝
mg×BD
BA
4×103kg×10N/kg×5m
10m
答：该起重机可起吊的最大物重为2×104N。

## Slide 30
更多精彩，请访问：www.youyi100.com
初中《学练优》系列
初中《新领程》系列
初中《时习之》系列
初中《优干线》系列
点击进入

## Slide 31
声 明
本文件著作权为创作公司所有，仅限于教师教学及其他非商业性和非盈利性用途。如发现盗用、转卖、网络传播等侵权行为，本公司将依法追究其相应法律责任。
部分素材选自网络，如有争议，请联系删改。