## Slide 1
第二节
滑 轮
第十二章 简单机械
优翼理综学科号
第2课时 滑轮组、轮轴和斜面

## Slide 2
定滑轮可以改变力的方向，但不能省力。
动滑轮可以省力，但不能改变力的方向。
观察与思考
能否得到这样一种机械，它既可以省力，又可以改变力的方向呢？

## Slide 3
了解轮轴和斜面的简单应用。
02
知道滑轮组的使用及特点；（重点）
01
学习目标

## Slide 4
定滑轮与动滑轮的组合叫滑轮组。
结论：使用滑轮组既可以省力；又可以改变力的方向。
滑轮组
＋
或者
还有别的绕线方法吗？

## Slide 5
这两种绕线方法有什么不同？
1.绳子的起点
2.拉力的方向
3.拉力的大小
4.移动的距离
讨 论
思考角度：
F
F

## Slide 6
探究使用滑轮组的特点
F
F
物重G/N | 物体移动方向 | 物体移动距离h/m | 与动滑轮相连的绳子段数n | 拉力F/N | 拉力方向 | 拉力移动距离s/m
0.5 向上 0.1 2 0.3 向下 0.2
1.5 向上 0.05 2 0.8 向下 0.1
0.5 向上 0.1 3 0.2 向上 0.3
1.5 向上 0.05 3 0.5 向上 0.15

## Slide 7
使用滑轮组的特点
1.拉力的方向：
2.拉力的大小：
3.拉力作用点移动的距离：
可以改变拉力的方向
绕线越多越省力
绕线越多越费距离
使用滑轮组既可以省力，又可以改变力的方向，但不能既省力又省距离。

## Slide 8
？
利用两个定滑轮和两个动滑轮，可以怎样绕绳子呢？
试一试

## Slide 9
F
F
这两种绕线方法有什么不同？
讨 论
1.绳子的起点
2.拉力的方向
3.拉力的大小
4.移动的距离

## Slide 10
F
F
F
你发现了什么规律？
F

## Slide 11
对于用一根绳子组装的滑轮组而言，拉力F与动滑轮相连的绳子段数n有什么关系呢？(不计绳重，动滑轮重和摩擦)
拉力F的大小与吊起动滑轮的绳子段数n有关。动滑轮被几段绳子吊起，所用的力就是物重的几分之一。
即：
F=
n
G
n=3
3F
G
3F=G

## Slide 12
绳子自由端移动距离s与物体移动距离h之间有什么关系呢？
物体升高h，相当于吊起动滑轮的每段绳子抽走了h，这些都只能从绳子自由端抽走，则绳子自由端在相等的时间内共需要抽走3h，即s=3h。
若吊起动滑轮的绳子段数为n，则有：s=nh。
h

## Slide 13
若每个滑轮重30N，结果如何？
F=?
s=?
F=100N
s=10m
F=100N
s=?
F
s=?
G=100 N
h=10 m
G=?
h=?
G=?
h=10 m
物体以0.2m/s的速度匀速上升10s

## Slide 14
F
F
结 论：
（n为承担物重的绳子段数）
F＝ （G+G动）
1
n
s＝nh
F
F
不计绳重和摩擦时，有
不计绳重、摩擦和动滑轮重时，有
F＝
G
n

## Slide 15
演示：滑轮组

## Slide 16
汽车重2×104 N，陷入泥中，受到的阻力为3×103 N。用如图所示装置，则至少要用多大的力才能将汽车拉出？
F
练一练
解：由图可知，有三段绳子连接动滑轮，故
F＝
×3×103 N＝1×103 N
3
1

## Slide 17
F2
l1 = R
l2 = r
O
F1
轮轴
轮轴是由一个轴和一个大轮组成能绕共同的轴线转动的简单机械，实质是一个可以连续转动的杠杆，使用轮轴可以省力。

## Slide 18
演示：轮轴

## Slide 19
船舵
门的把手
螺丝刀
单车的踏板
其他轮轴

## Slide 20
人们在生产劳动的过程中表现出了非凡的创造性和聪明才智。如图是使用扳手拧螺母，它其实是一个______，当作用在手柄上的力为F1时，则拧开螺母的力F2____F1（选填“＞”“＝”或“＜”）。
轮轴
＞
练一练

## Slide 21
斜面也是一种省力机械
斜面
注意：斜面长是斜面高度的n倍时，在不计摩擦的情况下，所用的推力为物重的n 分之一。

## Slide 22
其他斜面

## Slide 23
如图所示的简单机械，属于斜面应用的是（ ）
A．剪刀
C．自行车手闸
B．指甲钳
D．盘山公路
D
练一练

## Slide 24
滑轮组、
轮轴和斜面
滑轮组
轮轴与斜面
定滑轮与动滑轮的组合叫滑轮组
绳子自由端的拉力
绳子自由端的距离
课堂小结
F＝ （G+G动）
1
n
s＝nh

## Slide 25
随堂训练
1．下列各种机械中，不省力的机械是（ ）
B．钢丝钳
C．动滑
D．旗杆顶定滑轮
A．斜面
D

## Slide 26
2．斜面是一种简单机械，生活中经常用到它，甲、乙两人分别用如图所示的两种方法，将同样的物体拉到斜面顶端，下列说法正确的是（ ）
A．甲的方法可以省力，也能省功
B．甲的方法可以省力，但不能省功
C．乙的方法可以省力，但不能省功
D．乙的方法不可以省力，但能省功
B

## Slide 27
3．小明利用如图所示的装置探究滑轮组的特点，他将重为5N的物体匀速提高了1m，每个滑轮重均为1N，不计绳重及摩擦，则绳端移动距离是 m，施加在绳端的拉力F是 N，悬挂定滑轮处拉力F′是 N。
2
3
10
F
F’

## Slide 28
更多精彩，请访问：www.youyi100.com
初中《学练优》系列
初中《新领程》系列
初中《时习之》系列
初中《优干线》系列
点击进入

## Slide 29
声 明
本文件著作权为创作公司所有，仅限于教师教学及其他非商业性和非盈利性用途。如发现盗用、转卖、网络传播等侵权行为，本公司将依法追究其相应法律责任。
部分素材选自网络，如有争议，请联系删改。