## Slide 1
第三节
机械效率
第十二章 简单机械
优翼理综学科号
第1课时 认识机械效率

## Slide 2
你知道生活中的率吗？
观察与思考
工作效率
树的成活率
油烟净化率
种子的发芽率

## Slide 3
“率”=有用量/总量，表示事物某一方面的优劣。
机械做功时有没有效率呢？

## Slide 4
理解什么是机械效率。 （重点）
02
了解什么是有用功、额外功和总功；（重点）
01
学习目标

## Slide 5
要把重100N的沙子运上三楼。下图画了三种办法。
哪种办法最好？
有用功和额外功

## Slide 6
人提沙子做功
对沙子做功
对 桶 做 功
W1 = 600 J
克服自重做功
总功 3120J
额外功
2520 J
沙子重100N 人体重400N
动滑轮重10N
桶重20N 麻袋重5N
地面到三楼高6m
W2 = 120 J
W3 = 2400 J
有用功
600 J
【方法1】

## Slide 7
沙子重100N 人体重400N
动滑轮重10N
桶重20N 麻袋重5N
地面到三楼高6m
人拉滑轮利用桶做功
对沙子做功
对 桶 做 功
W1 = 600 J
对滑轮做功
总功 780J
额外功
180 J
W2 = 120 J
W3 = 60 J
有用功
600 J
【方法2】

## Slide 8
沙子重100N 人体重400N
动滑轮重10N
桶重20N 麻袋重5N
地面到三楼高6m
人拉滑轮利用麻袋做功
对沙子做功
对 麻袋 做 功
W1 = 600 J
对滑轮做功
总功 690J
额外功
90 J
W2 = 30 J
W3 = 60 J
有用功
600 J
【方法3】

## Slide 9
额外功
在做有用功的同时，
人们不需要但又不
得不做的功，叫做
额外功。
有用功
我们要做的，
必须做的功，
叫做有用功。
实现目的而做的功
克服机械自身（如动滑轮、绳子）的重力和摩擦等而做的功
总 功
W
W
W
＋
＝
有用功加额外功是总共做的功，叫总功。
动力对机械所做的功

## Slide 10
提升重物，要克服滑轮重力和摩擦而额外做功，否则不能完成任务。这个功不是目的而又不得不做，是额外功。
要达到目的，完成有用功，必须施加力 F 对滑轮做功，是总功。
提升重物是目的，是有用功。

## Slide 11
用水桶从井中提水的时候，所做的功哪部分是有用功，哪部分是额外功？
提水所做的功是有用功，提水桶所做的功是额外功。
如果桶掉到井里，从井里捞桶的时候，捞上的桶里带了一些水，这种情况下哪部分是有用功，哪部分是额外功？
提水桶所做的功是有用功，提水所做的功是额外功。
例

## Slide 12
练一练
卖茶杯的人，从货架上拿起茶杯；喝茶水的人，从桌面上端起盛茶水的茶杯，就两人克服茶杯重力做功的下列说法中正确的是（ ）
A．都是有用功
B．都是额外功
C．对喝茶的人而言是有用功
D．对卖茶杯的人而言是有用功
D

## Slide 13
【机械效率】——有用功跟总功的比值。
注：机械效率一般用百分数表示，没有单位。
我们总希望，有用功占总功的份额越大越好。
公式：η＝
W有用
W总
W有用
W有用+W额外
＝
机械效率

## Slide 14
W额外＞0，W总＞W有用 所以η＜1
W额外＝0，W总＝W有用 所以η＝1
分析公式
理想状态，忽略机械自重和摩擦等因素。

## Slide 15
起重机的机械效率是50%，它表示什么意义？
使用起重机提升重物时所做的有用功跟总功的比值是50%，也可以说有用功在总功中占的比例是50%，另外的50％是额外功。

## Slide 16
常见机械的效率
滑轮组 50%～70%
起重机 40%～50%
请谈谈我们可以采取哪些措施来提高机械效率?
减小摩擦
减小机械本身的重力
抽水机 60%～80%
离心式水泵 60%～80%

## Slide 17
关于机械效率的说法中正确的是（ ）
A．越省力的机械，效率越高
B．做有用功越多的机械，效率越高
C．做相同的功，额外功的值越小，效率越高
D．做功越快的机械，效率越高
C
练一练

## Slide 18
例题 起重机把质量为0.5t的重物匀速提升了3m，而它的电动机所做的功是3.4×104J，起重机的效率是多少？（g 取10N/kg）
机械效率的计算
解：
起重机匀速提升重物所用的力与物体所受的重力大小相等
F＝G＝mg＝0.5×103kg×10N/kg＝5×103N
起重机提升重物所做的功是有用功
W有＝Fh＝5×103N×3m＝1.5×104J

## Slide 19
例题 起重机把质量为0.5t的重物匀速提升了3m，而它的电动机所做的功是3.4×104J，起重机的效率是多少？（g 取10N/kg）。
起重机提升重物所做的功是有用功
W有＝Fh＝5×103N×3m＝1.5×104J
因此，起重机的机械效率
起重机的电动机所做的功是总功
W总＝3.4×104J
W有用
W总
＝
η＝
1.5×104J
3.4×104J
＝
0.44
44%
＝

## Slide 20
认识机械效率
有用功
对人们有用的必须要做的功
并非我们需要但又不得不做的功
有用功与额外功的总和
有用功跟总功的比值叫做机械效率
机械效率总小于1
机械效率
额外功
总功
课堂小结
W有用
W总
η＝

## Slide 21
1．施工工地上一个滑轮组经过改进后提高了机械效率，用它把同一物体提升到相同的高度，改进后和改进前相比较（ ）
A．总功不变，有用功增加了
B．总功不变，额外功增加了
C．有用功减少了
D．有用功不变，总功减少了
D
随堂训练

## Slide 22
2．如图所示，用甲、乙两个滑轮组分别将不同的物体A和B匀速提升相同的高度，滑轮完全相同且不计绳重和摩擦，若滑轮组甲的机械效率较大，则下列判断正确的是（ ）
①A物体比B物体轻
②提升A的拉力较大
③提升A所做的额外功较少
④提升B做的总功较少
A．只有①③ B．只有②④
C．只有②③ D．只有①④
B

## Slide 23
3．一台起重机将重3600N的货物提高5m。求：
（1）起重机做的有用功是多少？
（2）如果额外功是12000J，起重机的机械效率是多少？
解：（1）W有＝Gh＝3600N×5m＝18000J；
（2）如果额外功是12000J，则总功为：
W总＝W有+W额＝18000J+12000J＝30000J；
起重机的机械效率：
W有用
W总
×100%＝
η＝
1.8×104J
3×104J
＝60%
×100%

## Slide 24
更多精彩，请访问：www.youyi100.com
初中《学练优》系列
初中《新领程》系列
初中《时习之》系列
初中《优干线》系列
点击进入

## Slide 25
声 明
本文件著作权为创作公司所有，仅限于教师教学及其他非商业性和非盈利性用途。如发现盗用、转卖、网络传播等侵权行为，本公司将依法追究其相应法律责任。
部分素材选自网络，如有争议，请联系删改。