## Slide 1
第三节
机械效率
第十二章 简单机械
优翼理综学科号
第2课时 测量机械效率

## Slide 2
有用功
对人们有用的必须要做的功
并非我们需要但又不得不做的功
有用功与额外功的总和
有用功跟总功的比值叫做机械效率
什么是机械效率，表达式是什么？
额外功
总功
W有用
W总
η＝
有用功、额外功、总功的概念是什么？
如何测量机械效率？
温故知新

## Slide 3
了解如何提高机械效率。（重点）
02
会测定某种简单机械的机械效率；（重点）
01
学习目标

## Slide 4
实验原理
实验器材
注意事项
弹簧测力计、刻度尺、
铁架台、滑轮、细线、钩码。
竖直向上，缓慢拉动测力计。
测量滑轮组的机械效率
W有用
W总
Gh
Fs
＝
η＝

## Slide 5
 | G/N | h/m | F/N | s/m | W有/J | W总/J | η
1 |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  | 
实验1:保持动滑轮重一定，改变钩码重。
结论：
动滑轮重一定，物重越大，机械效率越高。
F
1 0.1 0.5 0.3 0.1 0.15 66.7%
1.5 0.1 0.7 0.3 0.15 0.21 71.4%
2 0.1 0.8 0.3 0.2 0.24 83.3%

## Slide 6
结论：
物重一定，动滑轮越重，机械效率越低。
实验2:保持钩码重一定，改变动滑轮重。
 | G/N | h/m | F/N | s/m | W有/J | W总/J | η
1 |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  | 
2 0.1 0.8 0.3 0.2 0.24 83.3%
2 0.1 0.7 0.4 0.2 0.28 71.4%

## Slide 7
演示：测量滑轮组机械效率

## Slide 8
关于测量滑轮组机械效率的几点说明：
1.在测滑轮组的机械效率时，可以不测量 s 和 h；
2.若不考虑绳重和摩擦，只计动滑轮重力时：
即：
η=
G+G动
G
Gh
Fs
＝
η＝
Gh
Fnh
＝
G
Fn
即：
η＝
G
Fn
η＝
G
Fn
＝
G＋G动
G
F=
G+G动
n

## Slide 9: 影响滑轮组机械效率的因素
1.摩擦、绳重（轮与轴及轮与绳之间）
（减小摩擦可以减少额外功，提高机械效率）
如：加强机械运动部位的润滑、采用轻质细绳
2.物重
（物重增加，机械效率提高）
3.动滑轮重
（动滑轮重减小，机械效率提高）

## Slide 10
在探究“影响滑轮组机械效率的因素”时，小明同学用图所示甲、乙两个相同的滑轮组来验证的猜想是：滑轮组的机械效率可能与（ ）
A．被提升物体重力有关
B．动滑轮重力有关
C．物体被提升的高度有
D．承重绳子的段数有关
例
A
甲
乙

## Slide 11
练一练
在如图所示的滑轮组装置中，所挂重物的重力G＝50 N，当施加在绳子自由端的拉力为F＝30 N时，重物恰好匀速上升，绳重及一切摩擦均可忽略不计。由此可知（ ）
A．该装置的机械效率为60%
B．该装置的机械效率为55.6%
C．该装置中动滑轮重为5N
D．该装置中动滑轮重为10N
D
G
F

## Slide 12
在“测滑轮组机械效率”的实验中，用同一滑轮组进行两次实验，实验数据如下表：
（1）此实验所用滑轮的个数至少是____个，其中动滑轮有_____个。
（2）第一次实验测得滑轮组的机械效率为________，第二次实验时滑轮组的机械效率______（选填“大于”“小于”或“等于”）第一次的机械效率。
次数 | 钩码重/N | 钩码上升高度/cm | 弹簧测力计示数/N | 弹簧测力计移动距离/cm
1 | 2 | 10 | 0.8 | 40
2 | 5 | 5 | 1.5 | 20
3
2
62.5%
大于
例

## Slide 13
测量斜面的机械效率
实验猜想
实验器材
注意事项
斜面的机械效率可能与斜面的倾斜程度有关
要匀速拉动物体，拉力要与斜面平行。
弹簧测力计、刻度尺、长木板、木块
实验原理
W有用
W总
Gh
Fs
＝
η＝

## Slide 14
1.测量木块的重量，记录数据；
2.把木块用弹簧测力计沿斜面匀速向上拉；分别记录拉力F、木块沿斜面移动的距离S、小车上升的高度h；
3.改变斜面的倾斜程度，重复步骤2。
实验过程

## Slide 15: 记录数据：
斜面的倾斜程度 | 木块重 G/N | 斜面高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜面长 s/m | 有用功 W有/J (Gh) | 总功 W总/J (Fs) | 机械效率η
较缓 |  |  |  |  |  |  | 
较陡 |  |  |  |  |  |  | 
最陡 |  |  |  |  |  |  | 
0.06
1.7
1.7
1.7
0.1
0.14
0.4
0.5
0.6
0.82
0.82
0.82
0.1
0.17
0.24
0.33
0.41
0.49
30 ％
41％
49 ％

## Slide 16
演示：测量斜面机械效率
结论：
光滑程度相同的斜面，斜面越倾斜，越费力，机械效率越高。

## Slide 17
1.斜面的倾斜程度
（光滑程度一样的斜面，倾斜程度越大，机械效率越高）
2.斜面的粗糙程度
（倾斜程度一样的斜面，斜面越光滑，机械效率越高）
影响斜面机械效率的因素

## Slide 18
例
如图，在斜面上将一个重为25N的物体匀速从斜面底端拉到顶端，沿斜面向上的拉力F＝9N，斜面长s＝2m、斜面高h＝0.5m。下列说法正确的是（ ）
A．克服物体重力做功50J
B．额外功为18J
C．物体受到的摩擦力为2.75N
D．斜面的机械效率为67.5%
C

## Slide 19
练一练
如图所示，斜面长5m，高1m，木块重100N，小明用F＝32N的力将物体从底端沿斜面匀速拉到顶端，则下列说法正确的是（ ）
A．小明做的有用功为32J
B．木块受到的摩擦力为32N
C．斜面的机械效率为20%
D．小明做的总功为160J
D
F

## Slide 20
测量机械效率
测量滑轮组的机械效率
测量斜面的机械效率
课堂小结
动滑轮重
摩擦、绳重等
斜面的倾斜程度
斜面的粗糙程度
物重

## Slide 21
随堂训练
1．某同学想通过实验来探究“影响滑轮组的机械效率的因素”，如图所示，并测算了各次实验装置的机械效率。关于他的实验过程，下列说法中不正确的是（ ）
A．在①实验中，应匀速竖直向上拉动绳子
B．由①②可知：滑轮组的机械效率与绳子
的绕法无关
C．由②③可知：同一滑轮组提起物重越大，
机械效率越低
D．为使实验的结论更具可靠性，应换用不同的装置进行多次实验归纳得出普遍规律
C

## Slide 22
2．如图所示，将重为100N的物体匀速从斜面的底端拉到顶端。已知斜面的长是5m，高是2m，拉力F＝50N，则该装置的机械效率为（ ）
A．40%
B．50%
C．80%
D．100%
A
F＝50N

## Slide 23
3．有一个螺旋形滑梯高为3m，螺旋轨道滑行的距离为5m（如图）。把质量为30kg的小孩从滑梯的底部沿着螺旋轨道匀速推上滑梯的顶端。如果小孩受到的摩擦力为30N，则小孩受到沿滑梯向上的推力为 N，滑梯的机械效率为 。（g取10N/kg）
210
85.7%

## Slide 24
更多精彩，请访问：www.youyi100.com
初中《学练优》系列
初中《新领程》系列
初中《时习之》系列
初中《优干线》系列
点击进入

## Slide 25
声 明
本文件著作权为创作公司所有，仅限于教师教学及其他非商业性和非盈利性用途。如发现盗用、转卖、网络传播等侵权行为，本公司将依法追究其相应法律责任。
部分素材选自网络，如有争议，请联系删改。